## Slide 1
Capteur domestique de qualite de l'air interieur
IoT + LoRaWAN / The Things Network
ETRS012 - Intelligence Ambiante
BOJANEK Jonathan | ONDONGO Alex | ROMAN Emerick | STEL Basile
Universite Savoie Mont Blanc - 03/04/2026

## Slide 2
Sommaire
1.
Introduction et choix des composants
Contexte, objectifs, materiel
2.
LoRaWAN, protocole et ethique
Fonctionnement, payload, contraintes, vie privee
3.
Node-RED Dashboard
Reception MQTT, decodage, affichage temps reel
4.
Application Web Next.js
API TTN, decodage, PWA mobile, alertes

## Slide 3
PARTIE 1
Introduction et contexte
Contexte
La qualite de l'air interieur est un enjeu de sante.
Les occupants passent la majorite de leur temps en interieur.
CO2, VOC et temperature sont des indicateurs cles.
Objectifs du projet
- Prototype capteur IAQ connecte via LoRaWAN
- Collecte sur 6h avec envoi toutes les 10 secondes
- Detection d'anomalies embarquee (z-score vs MAD/Hampel)
- Analyse ethique des donnees collectees
Question scientifique
Un z-score glissant est-il suffisant pour detecter
les anomalies domestiques, ou une methode robuste
MAD/Hampel est-elle necessaire ?
Livrables
1. Prototype fonctionnel (capteurs + LoRaWAN + TTN)
2. Dataset documente (2160 messages sur 6h)
3. Analyse quantitative (detection + reseau)
4. Document ethique argumente
5. Application web de visualisation

## Slide 4
PARTIE 1
Choix des composants
Arduino UNO WiFi R4
Microcontroleur avec WiFi integre, compatible Grove
Module LoRa-E5-HF
Communication LoRaWAN EU868, OTAA, SF7
Grove Gas Sensor V2 (GMXXX)
Capteur I2C multicritere : NO2, Ethanol, VOC, CO
Grove Temperature V1.2
Thermistance NTC, lecture analogique sur A0
Chaine : Arduino --> LoRa-E5 --> Gateway --> TTN --> MQTT --> Dashboard

## Slide 5
PARTIE 2
LoRaWAN : fonctionnement
Protocole LoRaWAN
- Reseau LPWAN longue portee, faible consommation
- Bande EU868 MHz (sans licence)
- Spreading Factor 7 (debit max, portee min)
- Activation OTAA (Over-The-Air Activation)
- Classe C (reception continue)
Contraintes
- Duty cycle 1% en EU868
- Taille payload limitee (max ~51 octets SF7)
- Envoi toutes les 10s = choix experimental exigeant
- Risque de pertes selon RSSI/SNR
Architecture TTN
- The Things Network (serveur cloud gratuit)
- Broker MQTT : eu1.cloud.thethings.network:8883
- TLS (chiffre), authentification par API Key
- Topic : v3/{app_id}@ttn/devices/{device}/up
Metriques radio observees
- RSSI : -100 a -115 dBm (indoor correct)
- SNR : 5 a 9 dB (liaison stable)
- 2160 messages sur 6h sans rupture majeure
- Faisable dans cette configuration

## Slide 6
PARTIE 2
Aspects ethiques
Risques d'inference
- CO2 eleve = presence humaine
(jusqu'a 1151 ppm en occupation)
- Routines deductibles via horaires
- TVOC = activites (parfum, cuisine)
(pic a 235 lors du scenario parfum)
Comparaison communautaire
- Privilegier des indicateurs agreges
(ex: % temps CO2 > 1000 ppm)
- Minimum de participants par groupe
(approche k-anonymat)
Mesures de protection
- Pseudonymisation : device_id_hash
(pas d'identifiant direct)
- Minimisation : que les variables necessaires
- Retention limitee et justifiee
- Controle d'acces et tracabilite
Transparence
- Documenter que TVOC est un indice,
pas une concentration absolue
- Expliquer les regles d'alerte
- Pas d'interpretation medicale
- Recommander des actions (aerer)

## Slide 7
PARTIE 3
Node-RED Dashboard
Reception des donnees
- Noeud MQTT connecte a TTN (TLS 8883)
- Topic : v3/+/devices/+/up
- Decodage JSON automatique
Traitement (fn_normalize)
- Decodage payload base64 -> 17 octets
- Calcul temperature, gaz, flags, LED
- Classification qualite air :
faible / modere / eleve / critique
- 41 sorties vers les widgets dashboard
- Logique auto-retry pour commandes LED
Dashboard temps reel
- Vue Hero : resume complet du capteur
- Jauges : temperature, NO2, VOC, CO, ethanol
- Graphiques historiques (1h glissante)
- Panneau KPI avec cartes colorees
Commande LED
- Boutons ON / OFF / BLINK
- Periode de clignotement configurable
- Envoi downlink via MQTT TTN
- Re-emission automatique si non conforme
Debug LoRaWAN
- RSSI, SNR, gateways, data rate, airtime
- Dump JSON du dernier paquet
Capture : Node-RED dashboard avec jauges, historiques, commande LED et debug LoRaWAN

## Slide 8
PARTIE 4
Application Web Next.js
Architecture
TTN (MQTT) --> Next.js Server --> API REST --> Frontend
Connexion TTN
- Lib mqtt.js cote serveur
- Broker : eu1.cloud.thethings.network:8883
- Username : {app_id}@ttn
- Password : cle API TTN - Subscribe : v3/{app}@ttn/devices/+/up
Stockage en memoire
- Derniere valeur par capteur
- Compteurs (messages, alertes)
API REST (3 routes)
GET /api/latest
-> derniere mesure par capteur
GET /api/history/{deviceId}?hours=24
-> historique filtre
GET /api/stats
-> messages, alertes, devices actifs

## Slide 9
PARTIE 4
PWA Mobile : fonctionnalites
Accueil
Jauge circulaire de l'indice air, temperature, RSSI, alertes en temps reel
Historique
Graphiques temporels : temperature, NO2, ethanol, VOC, CO (24h)
Alertes ( à faire)
Notifications browser quand un seuil est depasse, badge compteur
Seuils
Temperature haute/basse, gaz modere/eleve/critique, persistance localStorage
PWA
Installable sur telephone
Hebergement
AWS
Captures : ecran Accueil (jauge), Historique (graphiques), Seuils (sliders)

## Slide 10
Conclusion
Ce qui fonctionne
- Prototype complet : capteur a dashboard
- Detection efficace des 3 scenarios
- Application web temps reel sur EC2
- PWA installable avec alertes
Limites
- 6h : pas de cycle jour/nuit
- TVOC = indice, pas concentration
- Alertes transitoires post-evenement
- 10s exigeant pour LoRaWAN en production
Perspectives
- Logique d'alerte
- Detection de changement de regime
- Base de donnees
Technologies utilisees
- Arduino + LoRa-E5-HF + Grove
- LoRaWAN EU868 / TTN
- Node-RED + node-red-dashboard
- Next.js + React + Tailwind - AWS EC2

## Slide 11
Questions ?
Merci de votre attention
App live : http://54.242.158.223:3000
Dashboard Nod-red : http://192.168.141.80:1880/ui